АВТОИНФОРМАТОР

Система «Автоинформ» предназначена для   визуального и звукового оповещения остановок в общественном транспорте, а также отображения текстовой рекламной информации. Система состоит из пульта управления и блока индикации – строки. Загрузка информации дистанционно через любого сотового оператора GSM.

Основные возможности:

- Вывод на строке визуальной текстовой информации – рекламы.

- Синхронное звуковое и визуальное оповещение остановок.

Основные параметры:

- Высокое качество звука – формат mp3 44.100 Гц 256 kbit.

- 2 независимых строки отображения информации.

- 3 цвета отображения инормации на строке.

- Высокая яркость строки.

- Дистанционная перезагрузка рекламной информации - SMS, GPRS.

- Удобная панель управления.

- Встроенный аудио усилитель 2х15 Ватт, микрофонный усилитель.

- Энергонезависимая память.

- Большой индикатор на пульте управления.

- Удобное расположение кнопок управления.

- Дополнительные разъемы для вывода кнопок на приборную панель транспортного средства.

Размеры.

Пульт 225х165х40 мм

Строка 760х150х40 мм

Стоимость системы, условия поставки.

Комплект поставки.

- Пульт управления.

- Строка.

- Звукозапись остановок (по желанию).

- Комплект соединителей.

- Программное обеспечение оператора загрузки информации.

Стоимость комплекта 25.132 рубля с НДС 18%. (Стоимость указана для партии 20 комплектов)

Срок поставки оборудования 2 месяца с момента оплаты.

При увеличении партии свыше 100 штук стоимость снижается на 10%.

Минимальная партия 20 комплектов.