АВТОИНФОРМАТОР А01

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИБЮЛ.465949.003 ПС

Листов 16

Литера О

Пермь 2006

Содержание

1 	Основные сведения об изделии …………………………….………………....	- 3

2 	Основные технические данные …………………………………………..........	- 4

3 	Комплектность …………………………………………………………………….	- 6

4 	Устройство составных частей автоинформатора А01 ……………………..	- 6

5 	Работа с автоинформатором А01 ……………………………………………..	- 10

5.1 Подключение внешних цепей к пульту автоинформатора А01 …………….	- 10

5.2 Задание начальных установок пульта А01 …………………………………….	- 13

5.3 Последовательность операций при объявлении остановок ………………..	- 13

6 	Гарантии изготовителя …………………………………………………………..	- 14

7 	Свидетельство о приемке ……………………………………………………….	- 15

8 	Техническое обслуживание и ремонт …………………………………………	- 16

9 	Хранение …………………………………………………………………………...	- 16

10 	Транспортирование ………………………………………………………………	- 16

1 Основные сведения об изделии

1.1 Автоинформатор А01 предназначен для автоматизации процесса голосового и визуального информирования пассажиров в общественном транспорте (объявление остановок, воспроизведение рекламной информации и т.д.).

1.2 Предполагаемые места установки: маршрутные транспортные средства -салоны автобусов, троллейбусов, трамваев, вагоны метрополитена и пригородных электропоездов.

1.3 Все речевые сообщения могут дублироваться в виде "бегущей строки" на светодиодном информационном табло.

1.4 Пульт автоинформатора дополнительно может доукомплектовываться тангентой, для сообщения водителем в салон оперативной речевой информации.

2 Основные технические данные

2.1 Автоинформатор А01 состоит из пульта автоинформатора А01 и светодиодного информационного табло ТС-01.

2.2 Автоинформатор А01 поддерживает алгоритм сжатия MPEG I/II Layer 3 (MP3), что позволяет получить длительность в несколько часов неповторяющегося звукового фрагмента.

2.3 Выбор голосового оповещения очередной остановки и индикация названия очередной остановки производится на лицевой стороне пульта А01 на жидко - кристаллическом дисплее с помощью кнопки «ВОСПР». Поиск очередной остановки вперед - назад производится на лицевой стороне пульта А01 с помощью кнопок «+» и «-».

2.4 Управление громкостью звучания встроенным НЧ усилителем производится на лицевой стороне пульта А01 с помощью кнопок «УСТ» и «+» и «-». Усилитель низкой частоты, общий для тангенты и автоинформатора, имеет следующие параметры:

- выходная мощность при нагрузке 4 Ом	- не менее 10 Вт;

- количество аудиовыходов	- 2 монофонических.

2.5 Габаритные характеристики пульта автоинформатора А01:

- длина	- 225 мм;

- высота	- 160 мм;

- толщина 	- 40 мм;

- масса 	- не более 0,7 кг.

2.6 Формат голосовых сообщений остановок транспорта:

- звуковой файл в формате MPEG I/II Layer 3 (MP3) с битрейтом до 128 kbps с именем файла в виде названия остановки;

- длина названия файла 	- до 16 символов.

2.7 Формат сообщений рекламы:

- количество строк	- 2;

- в первой строке содержится текст рекламного сообщения;

- во второй строке содержится контактный телефон или адрес веб-сайта;

- количество рекламных сообщений 	- до 64.

2.8 Экранные характеристики светодиодного информационного табло:

- количество строк	- 2;

- матрица символа	- 8х8 точек;

- разрешение	- 96х16 пикселей;

- количество символов в строке	- 12 (широкий шрифт),

- 16 (узкий шрифт);

- количество цветов	- 3;

- виды цветов	- красный, оранжевый, зеленый;

- несколько скоростей движения текста.

2.9 Габаритные характеристики светодиодного информационного табло:

- длина	- 760 мм;

- высота	- 152 мм;

- толщина 	- 43 мм;

- масса 	- не более 3 кг.

2.10 Электропитание автоинформатора А01 осуществляется от бортовой сети транспортного средства напряжением 12 до 24 В.

Ток потребления автоинформатора А01 (пульт и табло)	- не более 1 А.

Защита от помех и бросков в бортовой сети 	- +/- 90 В.

2.11 Автоинформатор А01 предназначен для эксплуатации в условиях:

- температура окружающей среды от плюс 5 до плюс 70 °С;

- относительная влажность воздуха не выше 95 % при температуре не выше плюс 30 °С;

- атмосферное давление не ниже 60 кПа (450 мм рт. ст.).

Оборудование сохраняет свои параметры после пребывания при температуре от минус 50 до плюс 80 °С.

3 Комплектность

3.1 Комплектность поставки автоинформатора А01 приведена в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование и обозначение изделия | Состав изделия | Количество |
| --- | --- | --- |
| Автоинформатор А01 ИБЮЛ.465949.003 | Пульт автоинформатора А01 ИБЮЛ.468330.002 | 1 шт. |
|  | Табло светодиодное ТС-01 ИБЮЛ.468330.003 | 1 шт. |
|  | Розетка 2ESDVM-10Р | 2 шт. |
|  | Вставка плавкая ВП2Б-1В-5А-250В | 1 шт. |
|  | Паспорт ИБЮЛ.465949.003 ПС | 1 экз. |

4 Устройство составных частей автоинформатора А01

4.1 Автоинформатор А01 состоит из пульта автоинформатора А01 светодиодного информационного табло ТС-01.

4.2 Конструктивно пульт автоинформатора А01 представляет собой сборный пластмассовый корпус.

На лицевой панели пульта находятся:

- тумблер включения питания пульта;

- экран на жидко – кристаллическом дисплее;

- кнопка воспроизведения голосовых сообщений;

- кнопки установки;

- служебный разъем для записи программного обеспечения и воспроизводимой информации.

Внешний вид лицевой панели пульта автоинформатора А01 представлен на рисунке 1. Назначение элементов, находящихся на лицевой стороне пульта, приведено в таблице 2.

Рисунок 1 - Внешний вид лицевой панели пульта автоинформатора А01

На задней панели пульта находятся:

- разъем для подключения пульта к бортовой сети и акустической системе пассажирского транспортного средства:

- разъем для подключения к пульту светодиодного информационного табло ТС-01;

- разъем для подключения внешних датчиков с форматом шины I2C (датчик температуры) и линейного входа усилителя пассажирского транспортного средства;

- разъем для подключения тангенты ИБЮЛ.464101.002;

- сменный предохранитель.

Внешний вид задней панели пульта автоинформатора А01 представлен на рисунке 2. Назначение элементов, находящихся на задней стороне пульта, приведено в таблице 3.

Рисунок 2 - Внешний вид задней панели пульта автоинформатора А01

Таблица 2

| Позиция | Название элемента | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тумблер вкл/откл питания | Предназначен для подачи напряжения питания на пульт автоинформатор А01 и светодиодное информационное табло ТС-01. |
| 2 | Экран пульта на жидко – кристаллическом дисплее | Экран пульта имеет одну строку длиной в 16 символов. На экране пульта индицируются названия остановок – сначала индицируется название остановки, к которой подъехало пассажирское транспортное средство, а затем название следующей остановки по маршруту следования. |
| 3 | Кнопка воспроизведения голосовых сообщений | Предназначена для включения воспроизведения речевой информации по остановкам маршрута следования. При подъезде пассажирского транспортного средства к остановке на экране пульта индицируется название остановки по маршруту следования. После нажатия на кнопку «ВОСПР» через акустическую систему воспроизводится название этой остановки, а также название остановки будет индицироваться на светодиодном информационном табло ТС-01. После воспроизведения голосового сообщения на экране пульта будет индицироваться название следующей остановки по маршруту следования. При последующем нажатии на кнопку «ВОСПР» через акустическую систему воспроизведется сообщение о закрывании дверей и название следующей остановки по маршруту следования. |
| 4 | Служебный разъем | Предназначен для записи программного обеспечения, записи воспроизводимой речевой информации по остановкам маршрута следования, записи речевой и текстовой информации рекламных сообщений. |
| 5 | Кнопки управления | Предназначены для предварительной настройки воспроизводимой речевой информации по остановкам маршрута следования и установки акустической громкости голосовых сообщений. Кнопки «+» и «-» предназначены для прокрутки вперед или назад остановок маршрута следования. Названия остановок последовательно индицируются на экране пульта А01. Выбранная остановка после нажатия на кнопку «ВОСПР» будет воспроизведена голосовым сообщением через акустическую систему. Для установки требуемой громкости голосовых сообщений в салоне транспортного средства необходимо нажать на кнопку «УСТ» и после этого нажимая кнопки «+» или «-» установить требуемую громкость. |

Таблица 3

| Позиция | Название элемента | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 6 | Разъем «ПУЛЬТ» | Предназначен для подключения пульта к бортовой сети и акустической системе пассажирского транспортного средства. |
| 7 | Разъем «ТАБЛО» | Предназначен для подключения к пульту светодиодного информационного табло ТС-01. |
| 8 | Разъем «ДАТЧИК I2C» | Предназначен для подключения внешних датчиков с форматом шины I2C (датчик температуры) и линейного входа усилителя пассажирского транспортного средства. |
| 9 | Разъем «ТАНГЕНТА» | Предназначен для подключения тангенты ИБЮЛ.464101.002, которая может использоваться водителем, для сообщения в салон оперативной речевой информации. |
| 10 | Гнездо сменного предохранителя | Предназначено для установки сменного предохранителя в цепь вода питания пульта и табло. |

4.3 Конструктивно светодиодное информационного табло ТС-01 представляет собой сборный металлический корпус. Табло состоит из 2 светодиодных строк. При объявлении остановки название остановки высвечивается на табло. В перерывах между остановками идет воспроизведение текстовой рекламной информации. Текстовая рекламная информация может дублироваться звуковым сопровождением. При воспроизведении рекламной информации в первой строке табло содержится текст рекламного сообщения. Во второй строке табло содержится контактный телефон или адрес веб-сайта.

Светодиодное информационного табло ТС-01 соединяется с пультом автоинформатора А01 при помощи кабеля. Включение питания светодиодного информационного табло ТС-01 производится с тумблера включения питания пульта.

5 Работа с автоинформатором А01

5.1 Подключение внешних цепей к пульту автоинформатора А01

К разъему «ПУЛЬТ», с помощью кабеля, подключаются бортовая сеть и акустическая система пассажирского транспортного средства согласно таблице 4 и рисунку 3. Ответная часть для заделки кабеля входит в комплект поставки. Заделка кабеля в розетки 2ESDVM-10Р производится следующим образом. Зачищенные концы кабеля заводятся в клеммники розетки, которые зажимаются винтовым соединением. Подключение к контактам групп УС, АС1 и АС2 должно производиться симметричным кабелем парной скрутки типа ПВЧС, КСВ, КМС-1, КМС-2. Подключение цепей питания должно производится многожильным проводом сечением не менее 2 мм2. На вводе питания стоит выпрямительный мост, поэтому полярность питания может быть любой.

Таблица 4

| Контакты | Название группы контактов | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1, 2 | «ВОСПР» | Предназначены для подключения внешней кнопки, аналогичной по назначению кнопке «ВОСПР». Внешняя кнопка соединяется в любом удобном для водителя месте и двумя проводами подключается к контактам 1 и 2 разъема «ПУЛЬТ». |
| 3, 4 | «АС2» | Предназначены для подключения к пульту вспомогательной акустической системы. |
| 5, 6 | «АС1» | Предназначены для подключения к пульту основной акустической системы. По основной акустической системе выводится речевая информация о названиях остановок или рекламного сообщения. |
| 7, 8 | «УС» | Предназначены для подключения выхода усилителя пассажирского транспортного средства. В исходном состоянии выход усилителя транспортного средства через контакты реле коммутируется на контакты 5 и 6, а дальше поступает на основную акустическую систему. В момент сообщения названия остановки или текстового рекламного сообщения на контакты 5 и 6 через контакты реле коммутируется выход усилителя пульта, и дальше поступает на основную акустическую систему. Выход усилителя транспортного средства отключается и подключается только после окончания сообщения. |
| 9, 10 | «ПИТ» | Предназначены для ввода питания от бортовой сети в пульт и на табло. На вводе питания стоит выпрямительный мост, поэтому полярность питания может быть любой. |

Рисунок 3 – Схема внешних подключений к разъему «ПУЛЬТ»

К разъему «ТАБЛО» пульта автоинформатора А01, с помощью кабеля, подключается светодиодное информационное табло ТС-01 согласно рисунку 4. Розетка 2ESDVM-10Р для заделки кабеля входит в комплект поставки. Подключение к контактам должно производиться симметричным кабелем парной скрутки типа UTP категории 5 по рисунку 4. Подключение цепей питания должно производится многожильным проводом сечением не менее 2 мм2. На вводе питания светодиодного информационного табло ТС-01 стоит выпрямительный мост, поэтому полярность питания может быть любой.

Рисунок 4 – Схема шнура для соединения пульта А01 и табло ТС-01

К разъему «ДАТЧИК I2C», с помощью кабеля, подключаются внешние датчики с форматом шины I2C (датчик температуры) и линейный вход усилителя пассажирского транспортного средства согласно рисунку 5. Заделка кабеля в вилку телефонную ТРR-8Р8С производится с помощью инструмента для кримпирования вилок RJ45.

Рисунок 5 – Схема внешних подключений к разъему «ДАТЧИК I2C»

5.2 Задание начальных установок пульта А01

ВНИМАНИЕ ! Для предотвращения поломки пульта А01 во время включения зажигания транспортного средства питание пульта А01 должно быть отключено.

Перед выездом на маршрут необходимо установить последовательность воспроизводимой речевой информации по остановкам маршрута следования, а также установить требуемую акустическую громкость голосовых сообщений.

Для установки требуемой громкости голосовых сообщений в салоне транспортного средства необходимо нажать на кнопку «УСТ» и после этого нажимая кнопки «+» или «-» установить требуемую громкость. Установка уровня громкости сохраняется в памяти пульта А01.

Для установки последовательности воспроизводимой речевой информации по остановкам маршрута необходимо кнопками «+» и «-» прокрутить вперед или назад остановки по маршруту следования. Названия остановок последовательно индицируются на экране пульта А01. Выбирается первая остановка по маршруту. Она должна индицироваться на экране пульта А01.

5.3 Последовательность операций при объявлении остановок

При подъезде пассажирского транспортного средства к остановке на экране пульта индицируется название выбранной остановки по маршруту следования. После нажатия на кнопку «ВОСПР» через акустическую систему воспроизводится название этой остановки, а также название этой остановки будет индицироваться на светодиодном информационном табло ТС-01. После воспроизведения голосового сообщения на экране пульта будет индицироваться название следующей остановки по маршруту следования. При последующем нажатии на кнопку «ВОСПР» через акустическую систему воспроизведется сообщение о закрывании дверей и название следующей остановки по маршруту следования. На экране пульта будет индицироваться название следующей остановки по маршруту следования.

В перерывах между остановками, на экране светодиодного информационном табло ТС-01, может воспроизводиться текстовая рекламная информация. Текстовая рекламная информация может дублироваться звуковым сопровождением.

6 Гарантии изготовителя

# 6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества автоинформатора А01 действующей технической документации.

6.2 Гарантийный срок на автоинформатор А01 - 2,5 года с момента отгрузки, включая срок хранения 12 месяцев.

6.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену неисправного автоинформатора А01.

Гарантии на автоинформатор А01 не распространяются в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных в техническиой и эксплуатационной документации;

- наличия механических повреждений и перепаек, не предусмотренных эксплуатационной документацией;

- использования автоинформатора А01 не по назначению.

6.4 Вопросы гарантий с третьей стороной не рассматриваются.

6.5 Адрес изготовителя

ООО «ВЭЛКОМ» 614990 г. Пермь ул. Окулова 80 офис 422

Телефон +7(342)2710780 факс +7(342)2390732

7 Свидетельство о приемке

Автоинформатор А01 ИБЮЛ.465949.003 № ________________ соответствует

заводской номер

действующей технической документации и признан годным к эксплуатации.

МП	__________________________________	______________________
	личная подпись должностного лица	расшифровка подписи
	предприятия, ответственного
	за приемку изделия

_______________________
	год, месяц, число

8 Техническое обслуживание и ремонт

8.1. Техническое обслуживание автоинформатора А01 проводят в соответствии с ИБЮЛ.465949.003 РЭ.

8.2 Ремонт автоинформатора А01 в период гарантийного обслуживания должен выполняться на предприятии-изготовителе, после этого срока – в специализированных ремонтных мастерских или по договору на предприятии- изготовителе.

9 Хранение

9.1 Автоинформатор А01 в упакованном виде должен быть устойчив к хранению в течение 12 месяцев (с момента отгрузки автоинформатора, включая срок транспортирования) в складских неотапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха в пределах от минус 50 до плюс 80 С, среднемесячном значении относительной влажности воздуха до 80 % при температуре плюс 25 С.

Допускается кратковременное повышение влажности до 98 % при температуре до плюс 25  С без конденсации влаги, но суммарно не более одного месяца в год.

10 Транспортирование

10.1 Транспортирование автоинформатора А01 должно осуществляться в упакованном виде автомобильным транспортом (закрытый брезентом), в закрытых железнодорожных вагонах, негерметизированных кабинах самолетов и вертолетов, трюмах речного транспорта при температуре от минус 50 до плюс 80 ºС и относительной влажности воздуха не выше 100 % при температуре плюс 25 ºС.

Тара на транспортных средствах должна быть закреплена.