Модель РH20 мм

Уличный полноцветный светодиодный экран, с виртуальным  пикселом.

| Номер модели | PH20-F/OV-L960H960 |
| --- | --- |
| 1. Пиксел |
| Пиксел светодиод | 546 |
| Структура пикселя | 2R, 1G, 1B |
| Длина волны света (Нм) | R: 626-628, G: 518-520, B:466-468 |
| Расстояние между пикселями (мм) | 20 |
| 2. Модуль |
| Размер модуля (мм) | 320*160*20 |
| Количество пикселей (точек) | 16*8 |
| 3. Блок |
| Количество модулей в блоке | 3(в длину) * 6(в высоту) |
| Размер блока (мм) | 960(в длину) * 960(в высоту) * 180(ширина) |
| Количество пикселей в блоке | 48 * 48 |
| Материал блока | Железо или Алюминий |
| Вес (Кг/блок) | Железный 65 или Алюминиевый: 35 |
| 4. Упаковка |
| Тип упаковки | Два блока в одну коробку |
| Материал упаковки | Дерево(одноразовая) или специальный ящик |
| Размер упаковки | 1170 * 1050 * 480 |
| 5. Электрические параметры |
| Пикселей (точек/м2) | 2500 |
| Баланс белого цвета (Кд/м2) | Максимум: 7500; Среднее: ≥6500 |
| Температура цвета | 5000-8000 (выбор пользователя) |
| Цветовая характеристика | 100 градаций, или авто-оптическая индукция |
| Угол обзора | Горизонтальный 110(, Вертикальный 70( |
| Расстояние комфортного восприятия (м) | 10-300 |
| Расстояние управления (м) | Ethernet 120, Lan Ethernet: 1000 |
| Метод отображения | Статичное |
| Метод управления светодиодом | Специализированная микросхема |
| Уровни градаций | 16384 уровней для каждого цвета |
| Цвета экрана | 4, 398, 046, 511, 104 |
| Обновление кадров (Гц) | ≥400 |
| Метод вывода изображения | Точка к точке синхронизация по технологии CRT |
| Интерфейс управления | DVI |
| Входной сигнал | Видео: PAL/NTSC. VGA,S-video,DVD,TV |
| Форматы экрана | 800*600, 1024*768 |
| Программное обеспечение | Совместимое с Windows Xp |
| Стандарт защиты | IP65 |
| Рабочая температура | -10 ( +50 |
| Влажность | Не выше 95% |
| Критическая температура ((С) | -30 ( +70 |
| Срок эксплуатации (часы) | ≥100 000 |
| Питающая сеть | 220 Вольт / 50 Герц |
| Потребляемая мощность (Вт/м2) | Максимум 900, в среднем:≥650 |